## Slide 1
ELTEKNIK OCH ELLÄRA · 45 YH-POÄNG · VECKA 3
Resistiv DC
Modul 3 · mät och räkna
Distans. Papper och ELV-foto. Inte trefas. Inte 440 V. Händer-DMM = varvsdagen.
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
1 / 18
Notes: Inte isolation. Inte stötväg. Inte trefas. Den här veckan är Ohm, polaritet och område.

## Slide 2
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
3.1 Resistiv DC: mät och räkna
Elteknik och ellära · vecka 3 · distans Papper och ELV-foto. Händer-DMM = varvsdagen, isolerad tränare.
2 / 18
Notes: Inte isolation (2.1). Inte stötväg (1.1). Inte trefas. Inte 440 V. Den här veckan är Ohm, polaritet och område.

## Slide 3
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Figur 3.1
Serie mot parallell, 24 V. DMM rätt volt parallellt över last, mot fel ampere över last — det är kortslutning.
3 / 18
Notes: Visa figur 3.1. Låt dem peka. Hitta inte på lagtext. Inte IP-tabell. Inte 80005.

## Slide 4
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Efter den här veckan
• Räkna U, I, R i serie och parallell
• Rätt polaritet
• Volt över, ström i serie
• Enkel beräkning stämmer mot given avläsning
• VG: fel område = kort; motivera instrumentval
4 / 18
Notes: G är papper/foto. Händer på DMM är ticket till Labbdag v2 DMM-block, inte läxa.

## Slide 5
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Två spår
Elektriker
Minus är inte PE. Ingenjör: Räkna I innan du klämmer på.
Ingenjör
5 / 18
Notes: Säg raderna rakt av. Elektrikern tar skrov som nolla. Ingenjören kopplar på och ser. Båda är fel kedja.

## Slide 6
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Skall, en mening
Mät så att du inte gör kortslutning eller stöt av mätningen. Rätt funktion, rätt polaritet, ström i serie, spänning över. Räkna slingan innan du kopplar.
TSFS 2017:26 5 kap. 5 §. Parafras: el ska vara gjord så att kortslutning och stöt minimeras. En DMM på fel område *är* en kortslutning.
6 / 18
Notes: Klistra inte lagtext. Ohms lag är ellära, inte en TSFS-paragraf. 5 § är kortslutningsrisken vid mätfel.

## Slide 7
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Inte den här veckan
• Trefas, enfas-AC (senare)
• 440 V, MSB, live fartygsnät
• Isolation/megger (2.1)
• 1 MΩ som labbgräns
• Händer-DMM hemma
7 / 18
Notes: Övningen är 24 V / klenspänning, schema och foto. Avställd *fartygs*grupp = 2.1 först, inte DC-räkning på spänningssatt tavla.

## Slide 8
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Räkna först
Serie: samma I, U delas. Parallell: samma U, I delas. R = U/I.
Avläsning mot räkning: om de inte stämmer är det mätfel eller fel krets, inte “ungefär”.
8 / 18
Notes: Ingenjörshålet. Inget “prova bara”. Ett tal på sliden räcker: 24 V, 48 Ω → I = 0,5 A.

## Slide 9
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Serie och parallell
Två R i serie: räkna I och U över varje. Två R i parallell: räkna I i varje gren.
9 / 18
Notes: Hemuppgiften är de två schemana i Classroom. Du matar inte svaren. Titta att polaritet och enhet sitter.

## Slide 10
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Tre mätningar
• Spänning: parallellt över komponenten, volt-område, röd mot plus
• Ström: bryt slingan, mätare *i serie*, ström-område
• Resistans: spänningslöst, ohm-område. Inte ohm på spänningssatt
10 / 18
Notes: Tångamperemeter är inte voltmeter. Ström i serie är quizfrågan.

## Slide 11
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Polaritet
Röd mot plus. Svart mot minus. Minus är inte PE. Skrov som retur är inte din-skena hemma.
11 / 18
Notes: Elektrikerhålet. Polaritet egal = IG. Baklänges och skylla på “skrovet som nolla” är typfelet.

## Slide 12
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Ampere över last = kort
Strömområde *över* last eller batteri = du har lagt en nästan noll-ohm-väg över källan. Säkring eller mätare dör. Det är kortslutning, inte en mätning.
12 / 18
Notes: 5 § i jobbet. VG-mening: vad du minimerade. Inte “24 V tål allt”.

## Slide 13
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Fotoövningen
I Classroom: schema serie + parallell, U given. Foto 1: DMM volt-läge, rätt över last. Foto 2: DMM ampere-läge, felkopplad över last (märkt övning).
G
räkna; peka rätt volt; peka ut kortet; röd mot plus. VG: en mening risk, fel område.
13 / 18
Notes: Inte händer. Inte live. Inte 440 V. Eleven skriver på papper.

## Slide 14
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Genomgånget fel
24 V till magnetventil. Ingenjör: DMM på strömområde, mäter *över* polerna. Mätaren dör. Elektriker: polaritet baklänges, skyller på skrovet som nolla.
Första räkning: 24 V, last t.ex. 48 Ω → 0,5 A. Ström i serie, inte som volt över.
14 / 18
Notes: Typfel, inte Germanica. Rätt kedja nästa slide.

## Slide 15
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Rätt kedja
1. Räkna I
2. Välj volt eller ampere medvetet
3. Polaritet
4. Spänning parallellt / ström i serie
5. Jämför med räkning
6. Fel område = kortslutningsrisk
15 / 18
Notes: Grind från 2.1: fartygsgrupp avställd först. Den här kedjan är ELV-tränare.

## Slide 16
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Stopp
• Amperemeter över batteri/last
• Mätning på live MSB / 440 V
• Polaritet “det går väl”
• Tång runt ledare och läs “volt”
• Händer-DMM som läxa
16 / 18
Notes: IG och stoppa tråden. Varvsdagen: isolerad tränare, värden äger vilken.

## Slide 17
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Quiz
Tre saker:
• Ström mäts i serie
• Röd mot plus; minus är inte PE
• Ampere över last = kort
Gör quizzen i Classroom den här veckan.
17 / 18
Notes: Fyra frågor. Facit i quizbladet. Fånga tång-som-volt och “prova bara”.

## Slide 18
Elteknik och ellära · vecka 3 · m3 DC
VECKA 3 · MODUL 3
Inte i 3.1
AC/trefas. Isolation/megger. Stötväg. 230 V-uttag och hållkrets. 1 MΩ som labbgräns. Live fartygsnät. Arduino.
LIA: samma räkna-sedan-mät under handledning, inte på spänningssatt huvudtavla.
18 / 18
Notes: Stoppa trefas- och 440 V-frågor. Peka framåt, gå inte dit.