## Slide 1
ELTEKNIK OCH ELLÄRA · 45 YH-POÄNG · VECKA 4
Enfas AC
Modul 4 · rms, mät och räkna
Distans. Papper och ELV-foto. Inte trefas. Inte 440 V.
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
1 / 18
Notes: Inte DC-räkning som lektion. Inte trefas. Den här veckan är rms, AC-läge och en resistiv I.

## Slide 2
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
4.1 Enfas AC: rms, mät och räkna
Elteknik och ellära · vecka 4 · distans Papper och ELV-foto. Händer = varvsdagen, isolerad tränare eller död tavla.
2 / 18
Notes: Inte isolation (2.1). Inte DC-räkning (3.1). Inte trefas (m5). Inte 440 V. Den här veckan är rms, AC-läge och en resistiv I.

## Slide 3
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Figur 4.1
Sinus: 230 V är rms, topp cirka 325 V. Samma krets: DMM i AC-läge mot DMM i DC-läge. Noll i DC är inte bevisad död.
3 / 18
Notes: Visa figur 4.1. Låt dem peka. Hitta inte på lagtext. Inte IP-tabell. Inte 80005.

## Slide 4
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Efter den här veckan
• Rms mot topp på sinus
• I = U_rms / R på resistiv enfas
• Läsa DMM i AC-läge
• VG: DC-läge på AC är mätfel och risk
4 / 18
Notes: G är papper/foto. Händer-DMM är ticket till Labbdag v2, inte läxa.

## Slide 5
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Två spår
Elektriker
230 V ombord ≠ lägenhet. Ingenjör: Rms innan du klämmer på.
Ingenjör
5 / 18
Notes: Säg raderna rakt av. Elektrikern tar TN och JFB. Ingenjören tar hyttuttaget som 24 V. Båda är fel kedja.

## Slide 6
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Skall, en mening
Mät enfas så att mätningen inte blir stöt eller kort. AC-spänning läses som rms i AC-läge. Räkna slingan. Inte DC-område på AC. Inte live huvudtavla.
TSFS 2017:26 5 kap. 5 §. Parafras. Klistra inte lagtext.
6 / 18
Notes: 5 § är risken när du tror det är av. Rms-formeln är ellära, inte en TSFS-paragraf.

## Slide 7
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Inte den här veckan
• Trefas, fasföljd (m5)
• 440 V, MSB, live fartygsnät
• Isolation/megger (2.1)
• DC serie/parallell (3.1)
• Händer-DMM hemma
7 / 18
Notes: Övningen är papper, sinus och foto. Inredningsuttag som begrepp, inte live fartygsuttag.

## Slide 8
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Rms och topp
“230 V” är rms. På sinus: topp ≈ rms × √2, runt 325 V. DMM i AC-läge visar rms, inte toppen.
8 / 18
Notes: Ingenjörshålet. Isolation och område ska tåla toppen, inte 24 V-tänk. Klenspänning ca 50 V AC är upplysning, inte 5 §-skall-siffra — nämn bara om någon frågar, inte som lag.

## Slide 9
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Räkna resistiv enfas
I = Urms/R.
Exempel i bladet: 230 V rms, 1 kΩ → I ≈ 0,23 A. Topp ≈ 325 V.
9 / 18
Notes: Ett tal. Inte trefas. Avläsning mot räkning: om de inte stämmer är det fel läge eller fel krets, inte “ungefär”.

## Slide 10
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Mät AC
• DMM AC V parallellt över last
• Ström: AC-ström i serie, eller tång kring *en* ledare — inte som volt
• Inte DC-läge på AC
• AC har ingen fast plus. Inte “hitta nollan som PE”
10 / 18
Notes: 3.1-felet (ampere över källan) gäller AC också. Stoppa det. Polaritet som batteriplus för att *finnas* = IG.

## Slide 11
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
DC-läge på AC är fel
Visningen ljuger eller mätaren far illa. Nära noll i DC-läge är inte bevisad spänningslöshet.
11 / 18
Notes: Typfelet: kvar DC från 24 V-batteri. “Det är av.” Nej. Tvåpol/AC från 2.1.

## Slide 12
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
230 V ombord ≠ lägenhet
Inte lägenhetens TN. Referens kan vara skrov/IT, inte PE-nolla hemma. Isolation först = 2.1, inte “det sitter JFB”.
12 / 18
Notes: Elektrikerhålet. En mening. Inte EMC, inte trefas.

## Slide 13
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Fotoövningen
I Classroom: sinus rms mot topp; resistiv enfas med U_rms och R. Foto 1: DMM AC V, avläsning. Foto 2: DMM DC V på samma AC-övning (märkt fel).
G
rms och ungefär topp; räkna I; välj AC-bilden; en mening att DC-bilden är fel läge. VG: risk: falskt “av” eller skada. Koppla till 5 §.
13 / 18
Notes: Inte händer. Inte live. Inte 440 V.

## Slide 14
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Genomgånget fel
230 V-enfas till värmare. Ingenjör: DMM kvar i DC-läge. Visar noll eller skräp. “Det är av.” Elektriker: mäter mot skrov som PE, utgår från JFB.
Räkning som saknades: 230 V rms, 1 kΩ → 0,23 A. Topp ≈ 325 V.
14 / 18
Notes: Typfel, inte Germanica. “230 i hytten är som 24 i maskin” är maskinreflexen.

## Slide 15
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Rätt kedja
1. AC-läge
2. Rms i räkningen
3. Volt över / ström i serie
4. Jämför avläsning
5. Noll i DC-läge på AC är inte av
15 / 18
Notes: Grind: 2.1 om fartygsgrupp. 3.1 polaritet på DC. Här: AC-läge + rms.

## Slide 16
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Stopp
• DC-område på AC
• Mätning på live MSB / 440 V
• Ampère över källan
• “24 V tål allt”
• Händer-DMM som läxa
16 / 18
Notes: IG och stoppa tråden. På varvet: läraren får visa DC-läge som underkänt exempel. Eleven gör det inte på spänningssatt.

## Slide 17
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Quiz
Tre saker:
• 230 V är rms
• DC-läge på AC är fel
• Noll i DC är inte av
Gör quizzen i Classroom den här veckan.
17 / 18
Notes: Fyra frågor. Facit i quizbladet. Fånga “24 V tål allt” och trefas.

## Slide 18
Elteknik och ellära · vecka 4 · m4 enfas AC
VECKA 4 · MODUL 4
Inte i 4.1
Trefas/fasföljd. DC-räkning. Isolation/megger. Stötväg. 230 V-uttag som installation. Live fartygsnät. Arduino.
LIA: samma rms-och-AC-läge under handledning, inte på spänningssatt huvudtavla.
18 / 18
Notes: Stoppa trefas- och 440 V-frågor. Peka framåt, gå inte dit.